## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحیم

## Slide 2
PACS
Picture Archiving and Communication System

## Slide 3
مقدمه :
PACS چیست ؟
Picture: بازبینی دقیق تر تصاویر بیماران جهت تشخیص، گزارش و مشاوره
Archiving: بایگانی تصاویر و گزارشها و کلیه سوابق قبلی بیماران بر روی دیسک های مغناطیسی و نوری به مدت زمان­های کوتاه و یا طولانی
Communication: با برقراری ارتباط تصویری و متنی از طریق شبکه ههای محلی و یا اینترنت
System: توسط سیستم های واسط (Interface) به گونه ای که بتوان کلیه اطلاعات تصویری و اطلاعات فردی بیمار را از دستگاه های تصویر برداری به کاربران و پزشکان در هر نقطه از جهان منتقل نمود.

## Slide 4
تاریخچه توسعه PACS ؟
تاریخچه PACS به سه دوره 10 ساله تقسیم می شود:
10 سال آغازین: در رابطه با تحقیق و توسعه آزمایشگاهی بوده است
10 سال دوم :در رابطه با کاربردهای کلینیکی و تجزیه و تحلیل جریان های کاری بوده است
10 سال سوم:تحقیق و توسعه در رابطه با مفاهیم انفورماتیک تصویر برداری CAD و یکپارچه سازی PACS با سایر سیستمها و نهایتاً نصب و اجرای PACS در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ جهت ارتباط بین پزشکان، کاربران بخش­ها و مراکز درمانی مختلف.

## Slide 5
مولفه های PACS:
بطور کلی یک سیستم PACS شامل مؤلفه های زیر است :
قسمت اخذ تصاویر و داده­ها
قسمت مربوط به ذخیره سازی
قسمت ارسال و دریافت تصاویر
قسمت بازسازی و نمایش تصاویر

## Slide 6
مزایای PACS:
کاربرد آن در مدیریت
پزشکان
بیماران
کاهش هزینه ها
مزایای PACS در دید کلی :
1- صرفه جویی
2- کاهش زمان دسترسی به داده ها
3- تسهیل در دستیابی به اطلاعات
4- برقراری امکان مشورت و ایجاد کمیسیون های پزشکی
5- بالا بردن کیفیت آموزشی و درمانی
6- دیجیتال شدن ماهیت تصاویر
7- افزایش دقت
8- بالا بردن اطمینان و جلوگیری از گم شدن تصاویر و اطلاعات

## Slide 7
PACS و کاربرد آن برای مدیریت بیمارستان و کلینیک:
سرعت عمل در انتقال تصاویر بیماران به منظور گزارش و در دسترس بودن اطلاعات به طور همزمان در چندین بخش بیمارستان
عدم توقف پروسه گزارش دهی به بیماران حتی در زمانی که پزشک مسوول در بخش و یا بیمارستان حضور ندارد.
بایگانی و آرشیو دائمی کلیه اطلاعات تصویری به صورت اتوماتیک و در فرمت استاندارد
امکان جست و جوی بسیار سریع و یافتن کلیه اطلاعات تصویری و سوابق بیمار
نظارت کامل بر حسن اجرای کار سیستم های تصویر برداری مستقر در بخش یا کلینیک
جلوگیری از مفقود شدن پرونده های بیمار در بخش های مختلف
امکان الحاق کلیه مدارک اداری، عملیات حسابداری و کلیه پروسه پذیرش بیمار به PACS در جهت اتوماسیون کامل پروسه از پذیرش بیمار تا ترخیص وی و بایگانی کلیه سوابق به صورت دائم.
فراهم آوردن آرامش روحی بیمار و تسریع در امر پاسخگویی، تشخیص و درمان، کاهش عملیات اداری و حسابداری و کوتاه نمودن زمان انتظار جهت تحویل تصاویر یا انتقال آن به بخش های دیگر .
افزایش ضریب امنیت بیمار با عدم تکرار تصویرنگاری اشعه ایکس در زمانی که کیفیت چاپ تصاویر مطلوب نیست.

## Slide 8
کاربرد PACS برای پزشکان :
- امکان نظارت هم زمان بر نحوه تصویر نگاری و کنترل کیفی تصاویر از اتاق مخصوص پزشک و در حالت پیشرفته از هر نقطه دنیا
- امکان پردازش های تصویری لازم با قابلیت های همسان یا کامل تر از دستگاه های تصویرنگاری به منظور رویت بهتر ضایعات، اندازه گیری ها، بازسازی های سه بعدی ، چرخش و متحرک سازی تصاویرو غیره روی مانیتور پزشک.
- امکان پردازش های تصویری لازم با قابلیت های همسان یا کامل تر از دستگاه های تصویرنگاری به منظور رویت بهتر ضایعات، اندازه گیری ها، بازسازی های سه بعدی ، چرخش و متحرک سازی تصاویرو غیره روی مانیتور پزشک.
- آماده سازی تصاویر و پردازش ها جهت کنفرانس های علمی، تهیه فایل های آموزشی و جهت کارهای تحقیقاتی
- امکان بایگانی و رکورد تصاویر، گزارش ها و کلیه اطلاعات مربوطه بر روی دیسکت و CD
- امکان مشاوره و برگزاری جلسات از راه دور به وسیله امکانات PACS
- امکان تهیه پرینت از تصاویر قبل و بعد از پردازش بر روی اغلب چابگر دستگاه های تصویر نگاری یا چاپگر کامپیوتر شخصی

## Slide 9
کاربرد PACS برای بیماران
تسریع در زمان پذیرش و تحویل تصاویر و انتقال آسان و اتوماتیک مدارک
افزایش ضریب امنیت و سلامت بیمار با توجه به فراهم بودن کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت درمان در یک مجموعه واحد.
آسودگی خاطر بیمار از نظر حفظ دائمی مدارک در مرکز پزشکی و عدم تقبل هزینه مجدد تصویر نگاری و تکمیل پرونده مفقود شدن فیلم و سوابق
امکان دریافت CD، فیلم ویدئویی یا دیسکت کلیه تصاویر و سوابق پزشکی جهت حفظ یا مشاوره با پزشکان.
استفاده از مشاوره سریع پزشکان با ارسال سریع تصاویر از طریق اینترنت
کاهش هزینه ارسال مدارک و تصاویر به بیمارستان و مراکز درمانی در تمام دنیا

## Slide 10
به بیان ساده تر مزایای اقتصادی PACS عبارتند از :
حذف چاپگر، پروسسور، فیلم و داروی ثبوت و ظهور از پروسه تصویرنگاری و کاهش هزینه های مصرفی مربوطه
عدم نیاز به تاریک­خانه و کاهش هزینه های خدماتی مرتبط
حذف سیستم های قدیمی بایگانی و آرشیو جایگزینی با سیستم هوشمند با سرمایه گذاری ارزان تر
فروش و تحویل CD و دیسکت تصاویر به بیماران بر حسب درخواست
استفاده از مزایای درجه بندی کیفی بیمارستانی در صورت دارا بودن PACS
انطباق و همسازی دستگاه های تصویر برداری قدیمی با سیستم­های جدید چاپگر لیزری و در نتیجه حفظ سرمایه های لازم برای ارتقاء دستگاه ها
قابلیت ارتقاء پذیری PACS باعث میگرددتا پروسه اتوماسیون پله پله و با سرمایه گذاری ناچیز آغاز و در صورت مثبت بودن پروسه، تکمیل گردد.
با توجه به اینکه تمام پزشکان آرشیوتصویربرداری از بیماران ارجاعی ندارند امکان استفاده آنها از شبکه تصویر برداری باعث ارجاع بیشتر به مراکز درمانی میگردد.
با بایگانی کلیه تصاویر و سوابق درمانی، بیماران مراجعه کننده به عنوان مشتریان دائمی محسوب خواهند شد

## Slide 11
  استراتژیهای پیاده سازی PACS:
    مدل وطنی
. The home- grown model
    مدل تلاش دو تیم
. The two-team effort model
    مدل کلیدگردان
. The turnkey model
    مدل مشارکت
. The partnership model
    مدل ASP
.The application service provider model
    مدل منبع باز
. The open source model

## Slide 12
  محدودیت های PACS
PACS هم مانند سایر تکنولوژی­های جدید دارای محدودیت­هایی می باشد. در زیر به تعدادی از محدودیت­های آن اشاره می شود:
هزینه­ی بالای خرید قطعات سخت افزاری مورد نیاز برای PACS
کامپیوترهای مورد استفاده در PACS با ویژگی­ها و مشخصات خاص برای مدیریت و کنترل و انتقال تصاویر پزشکی
عدم سازگاری برخی از استانداردهای نرم افزاری با سیستم­های مختلف PACS
دیجیتال سازی تصاویر ذخیره شده بر روی فیلم کند و پرهزینه است.
متخصصین تصویر برداری تشخیصی در تفسیر تصاویر بوسیله یک قالب ( پروسه فیلمی) راحت­تر هستند تا بر روی یک صفحه ( پروسه دیجیتال)
ایستگاه های کاری معمولا کاربر پسند نیستند.(22)
PACS قدر به حل مشکلات مربوط به نیروی انسانی نمی باشد. برای مثال PACS قدر نیست به طور معجزه آسایی عادت های شغلی یک فرد را تغییر دهد .
عدم ثبات در گزارش اطلاعات تصاویر به دپارتمان های بالینی دیگر و سایر اختلالات عملکردی با اجرای PACS قابل اصلاح نمی باشد.

## Slide 13
    شمای کلی PACS و اجزای آن
PACS به صورت یک مجموعه جمع آوری، بررسی و پردازش اطلاعات و تصاویر پزشکی تعریف می­شود و به طورکلی به زیر مجموعه های ذیل تقسیم بندی می گردد:
سیستم جمع آوری تصاویر 2- ذخیره 3- نمایش اطلاعات 4- شبکه دیجیتال

## Slide 14
سیستم جمع کننده :
3 مشکل عمده در جمع آوری تصاویر در PACS:
1- دستگاههای تصویربرداری تحت کنترل PACS نیستند.
2- از آنجایی که فرایند جمع آوری تصویر بیمار را نیز در بر می­گیرد نسبت به سایر فعالیت های PACS زمان بیشتری می­برد
3- تصاویر و داده­های بیمار که توسط دستگاه های تصویر برداری تولید می شوند ممکن است دارای فرمت سازگار با عملکرد PACS نباشند
وظایف کامپیوتر جمع آوری کننده به شرح زیر می باشد:
جمع آوری اطلاعات از سیستم اطلاعات رادیولوژی برای کامپیوتر PACS
تبدیل اطلاعات از فرم اصلی به شکل استاندارد
ارسال مطالعات روی تصاویر به طرف سیستم PACS

## Slide 15
در سیستم PACS به علت حجم گسترده داده نیازمند تنوعی از فشرده سازی هستیم. حجم ذخیره سازی مورد نیاز در انواع روشهای ذخیره سازی به عوامل زیر وابسته است:
نوع دستگاه تصویر برداری.
میانگین تعداد تصاویر در هر بررسی برای هر دستگاه تصویر برداری.
تعداد پیکسل ها در هر اینچ تصویر
تعداد بررسی های انجام شده در هر سال
طول زمان بررسی
برخی از عملکردهای اصلی کنترلر PACS و سرورهای ذخیره سازی به شرح ذیل می باشد:
دریافت و بررسی تصاویر از طریق کامپیوتر جمع آوری کننده
استخراج توضیحات اطلاعات متنی بررسی های دریافت شده
به روز رسانی سیستم مدیریت پایگاه دادۀ شبکه در دسترسی
تعیین ایستگاه های کاری مقصد به منظور نمایش بررسی های اخیر انجام شده
حذف تصاویری که در ورودی جمع آوری ذخیره شده­اند
ارائه خدمات پرس و جو / بازیابی به درخواست های ایستگاه کاری
ارتباط با سرورهای عملیاتی PACS
ذخیره سازی معاینات و بررسی های جدید در کتابخانه ذخیره سازی برای دراز مدت
تصحیح خودکار چرخش اطلاعات در مجموعه
تشخیص کنتراست و روشنایی تصویر
انجام فشرده سازی بر روی تصویر

## Slide 16
مبانی ایستگاه­های کاری نمایش:
ایستگاه کاری نمایش عنصر تعاملی در PACS می باشد که ارائه دهندگان مراقبت برای مرور و بررسی تصاویر و اطلاعات بیماران از آن استفاده می کنند.
عملکردهای اصلی یک ایستگاه کاری شامل موارد زیر می باشد:
آماده سازی Case : جمع تمامی تصاویر و اطلاعات مربوط به بررسی یک بیمار
انتخاب Case : انتخاب مواردی از زیر مجموعه های داده شده
سازمان دهی تصاویر: ابزاری برای گروه بندی و سازمان دهی تصاویر به منظور بازبینی ساده
تفسیر : ابزارهای اندازه گیری به منظور تسهیل تشخیص ها
مستند سازی : ابزارهای به منظور حاشیه سازی تصاویر، متون و گزارشات صوتی
بازسازی تصاویر: ابزارهایی برای انواع مختلف بازسازی تصویر به منظور نمایش مناسب

## Slide 17
از نقطه نظر رزولوشن ایستگاه های کاری نمایش به 4 دسته تقسیم می شوند :
الف ) LCD هایی با رزولوشن بالا ( 2/5k * 2k ) به منظور تشخیص های اولیه در دپارتمان رادیولوژی
ب) LCD هایی با رزولوشن متوسط (1600*1k or 2000*1600 ) به منظور تشخیص های اولیه تصاویر چند تکه در بخش های بیمارستان
ج) LCD های رومیزی ایستگاه های کاری پزشک (1k یا 512)
د ) ایستگا های کاری هاردکپی به منظور چاپ فیلم تصاویر بر روی فیلم یا کاغذ

## Slide 18
    انواع ایستگاه کاری نمایش
      ایستگاه کاری تشخیص:
. Diagnostic WorkStation
      ایستگاه کاری مرور و بررسی :
. review Workstation
      ایستگاه های تجزیه و تحلیل:
. Analysis Workstation
      ایستگاه چاپ و دیجیتال کننده :
. Digitizing and Printing Workstation
ایستگاه­های آموزشی :
. Interactive Teaching workstation
      ایستگاه­های تحقیقاتی و ویرایشی :
. desktop Workstation

## Slide 19
    استانداردهای شبکه :
برای سیستم PACS دو استاندارد تعریف شده است که عبارتند از : 1- استاندارد DOD ( استاندارد تعریف شده توسط وزارت دفاع ایلات متحده ) 2- استاندارد OSI
دو پروتکل FTP DOD ( استاندارد انتقال فایل) و TCP/IP ( استاندارد ارسال و دریافت ) برای انتقال اطلاعات میباشند.
    تکنولوژی های ارتباطی
تکنولوژی های ارتباطی به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:
1 . Ethernet 2. FDDI 3- ATM

## Slide 20
تکنولوژی Ethernet
این روش انتقال، از استاندارد IEEE802.3 گرفته شده است. این شیوه، از کابلهای کواکسیال بهره می­گیرد و یا از فیبر نوری استفاده می­کند. سرعت انتقال اطلاعات در این روش حدود 10Mbit/sاست.
تکنولوژی FDDI
این تکنیک از فیبر نوری و LAN استفاده می­کند. سرعت انتقال اطلاعات در این روش 100Mbit/s است. FDDI از دو حلقه استفاده می­کند. حلقه اول در جهت عقربه های ساعت می باشد. اما در حلقه دوم، چرخش اطلاعات در خلاف جهت عقربه های ساعت است.
. Fiber Distributed Data Interface
ATM
تکنولوژی FDDI وEthernet هر دو برای ارتباط با روش LAN ایجاد شدند اما ATM، دارای مشخصاتی است که در هر دو روش LAN و WAN قابل استفاده است. هر بسته اطلاعاتی در این پروتکل شامل 5 بایت از سرفایل ها و بایت­های شناسایی و نیز 48 بایت مربوط به داده ها است
سرعت انتقال اطلاعات در این روش 155Mbit/s است و پتانسیل افزایش تا 2.5 Gigabit/s را دارد.
. Asynchronous transfer Model

## Slide 21
نیازمندی های کلی نرم افزاری PACS:
یک سیستم PACS باید توانایی تامین نیازهای نرم افزاری زیر را دارا باشد:
امکان اعمال پردازشهای مختلف تصویری
امکان ذخیره گزارشات مربوط تصاویر به صورت صوتی و متنی با Encoding های استاندارد
امکان فشرده سازی تصاویر با الگوریتم های استاندارد و قابل برگشت
امکان بایگانی و آرشیو دائمی تصاویر به صورت Online و Offline با قابلیت ذخیره بر CD و DVD و غیره به صورت اتوماتیک
امکان ذخیره سازی با استاندارد DICOM 3 بر اساس دسته بندی و گروه بندی های دلخواه سازمان دهی شده و مدیریت اسناد
بدون دخالت اپراتور کامپیوتر بایستی امکان دستیابی به بایگانی ( گزارشات یا فیلم) برای حداقل 5 سال را فراهم آورد.
این امکان را به Admin سیستم بدهد تا میزان فشرده سازی و پیکربندی پارامترها را برای هر Modality مشخص نماید.
امکان قرار دادن سطوح دسترسی با توجه به Modality ،Unit ، گروه پزشکی ، نوع فعالیت و غیره فراهم باشد.
امکان تعیین اینکه تصاویر به کدام ایستگاه های کاری ارسال گردند.

## Slide 22
امکان تهیه پرینت از تصاویر قبل و بعد از پردازش ( کاغذ یا Imager )
امکان ارتباط با سیستم HIS و دریافت مستقیم اطلاعات بیمار
امکان نمایش تصاویر آماده خواندن و اعلام آن وجود داشته باشد و امکانUpdate اتوماتیک لیست کاری فراهم باشد.
امکان بررسی و مقایسه همزمان چندین Image وجود داشته باشد.
لیست کاری به صورت اتواتیک به یک User، گروه و یا ایستگاه کاری نسبت داده شود.
امکان جستجوی بسیار سریع و یافتن کلیه اطلاعات تصویری و سوابق بیمار و گزارشهای مربوطه
امکان انتقال تصاویر تصاویر به صورت Email
امکان ذخیره تصاویر به فرم JPEG،GIF، TIFF و غیره وجود داشته باشد.
امکان ذخیره اطلاعات عمومی بیمار وجود داشته باشد.
امکان تهیه autorun CD با قابلیت های لازم و اجرای بدون نیاز به نصب نرم افزار خاص
از استانداردهای HL7 و DICOM III پشتیبانی نماید.
از پروتکل SSL به منظور برقراری Security پشتیبانی نماید.( با استفاده از پروتکل های امنیت از محرمانگی اطلاعات بیمار و تصاویرش حمایت شود)
از کلیه عملیات کاربران Log برداری شود.
قابلیت توسعه سیستم و استفاده از Modality و station های جدید و پیش بینی کلیه موارد مربوطه را داشته باشد.
نرم افزار واسط گرافیکی استانداردی را در اختیار کاربران مربوطه قرار دهد

## Slide 23
      سیستم PACS با ابعاد بزرگ
بسته به نحوه نگارش کاربر و چگونگی تعریفPACS، تعاریف گوناگونی برای PACS وجود دارد.
  زیر سیستم های PACS:
    زیر سیستم ICU:
در زیر سیستم ICU ، ارائه بموقع خدمات رادیولوژی تحت شرایط بحرانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است
    زیر سیستم اورژانس
زیر سیستم اورژانس بمنظور پاسخگویی فوری به نیازهای بخش اورژانس جهت تصویربرداری و تفسیر نتایج آنها توسط پزشکان بالینی، مورد استفاده قرار میگیرد.
    زیر سیستم فراصوت (US)
    زیر سیستم پزشکی هسته ای

## Slide 24
  ارتقاء یک سیستم PACS :
دوروش جهت ارتقاء یک سیستم:
صرف نظر نمودن از سیستم اصلی و انتقال داده های آن به یک سیستم جدید
بصورت تدریجی به یک سیستم PACS با معماری بازانتقال می یابد

## Slide 25
  ارتباط HIS و RIS با PACS:
سه روش برای انتقال داده و ارتباط بین سیستم­های اطلاعاتی وجود دارد:
شبیه سازی ایستگاه کاری
انتقال پایگاه داده به پایگاه داده
موتور رابط.

## Slide 26
    شبیه سازی ایستگاه کاری:
. Workstation Emulation

## Slide 27
    انتقال پایگاه داده به پایگاه داده:
. Database to Database Transfer

## Slide 28
    موتور رابط:
. Interface engine

## Slide 29
  استانداردها و پروتکل های جریان کار
    استاندارد HL7
    استانداردACR-NEMA .
    American College Radiology – National Electrical Manufactures Association
    استاندارد DICOM:

## Slide 30
با تشکر از توجه شما